AVIONETA GIRATORIA

Mediante este proyecto vas a construir una avioneta giratoria como la de la imagen.

MATERIALES NECESARIOS

- Tablero de contrachapado.

- Motor Eléctrico.

- Pila de petaca.

- Interruptor.

- Cable de 0,5 mm

- Varilla redonda de 8 mm de diámetro y 300 mm de longitud.

- Listón de madera de 300 x 10 x 10.

- Listón de madera de 300 x 20 x 20.

- Dos hembrillas cerradas

- Chincheta de cabeza plana.

- Dos clips.

HERRAMIENTAS

- Sierra de marquetería.

- Cola blanca.

- Papel de lija.

- Tijeras y alicates

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

- Recorta los listones de madera al tamaño adecuado.

- Construye el soporte.

- Atornilla las hembrillas sobre el listón de madera de 150 x  20 x 20 en la posición que ves en la figura. Pega el conjunto en el centro de la base.

- Clava la chincheta de modo que quede alineada con los agujeros de las hembrillas y otra chincheta en el extremo de la varilla.

- Pega la pila de petaca en el otro extremo del  listón para que haga de contrapeso.

- Monta el motor en el centro del fuselaje y pégalo o sujétalo con una goma. Acóplale la hélice.

- La hélice se construye con un trozo de listón de 15 x 15.

- Haz la instalación eléctrica del motor, la pila y el interruptor.

CIRCUITO ELÉCTRICO

DESPIECE AVIONETA