EJERCICIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1º- Calcula las masa de un 5 m3 de acero. ¿Cuánto pesaría si fuera hormigón? ¿Y si fuera vidrio?	 	Masa = Volumen x Densidad

2º- Calcula la masa de un pilar de hormigón de dimensiones.

Ancho = 30 cm		Largo = 40 cm		Alto = 3 m

¿Cuál sería el coste del hormigón empleado si el precio es de 70 €/m3?

Recuerda. a- Cambio de unidades	b- Calculo del volumen del pilar (un prisma)

3º- Calcula la masa del pilar si este fuera de sección circular y tuviera un diámetro de 40 cm. Volumen del Cilindro = Área de la base x Altura

4º- Completa la siguiente tabla:

| Material | Sección del Pilar | Resistencia a la compresión | Resistencia a la tracción |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón | 100 cm2 |  |  |
| Acero |  |  |  |
| Vidrio |  |  |  |

5º- El hormigón y el acero son los materiales propios de los grandes edificios, pero predomina el hormigón. Una de las razones es el precio y lo comprobaremos en el siguiente problema. Necesitamos construir un pilar de sección circular de 4 m de altura que sea capaz de soportar una carga de 44 toneladas, ¿qué material nos resulta más barato?

- Precio del hormigón = 70 € /m3        - Precio del acero = 1,4 € /Kg

Realizad todos los cálculos y rellenad la tabla con los resultados

|  | Hormigón | Acero |
| --- | --- | --- |
| Sección del pilar necesaria | cm2 m2 | cm2 m2 |
| Volumen del pilar | m3 | m3 |
| La masa del pilar | ------------------------ | Kg |
| El precio | € | € |