LÓGICA INDUSTRIAL

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS LÓGICAS

MATERIAL

- Resistencia de 220 Ω (rojo, rojo, marrón)

- Diodo LED

- Fuente de alimentación de 5 V

- Placa board

- Dos conmutadores (pueden ser dos finales de carrera)

- Circuitos integrados

- Con puertas NOT (7404 o 4069)

- Con puertas OR (7432 o 4071)

- Con puertas AND (7408 o 4081)

- Con puertas NOR (7402 o 4001)

- Con puertas NAND (7400 o 4012)

Una vez montado el circuito, iremos poniendo las entradas a 0 o a 1 con los conmutadores y comprobaremos que el LED luzca (1) o no luzca (0).

| Patilla 1 (a) | Patilla 2 (b) | Patilla 3 (S) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

Según el montaje, una entrada estará a 0 cuando no se acciona el conmutador y estará a 1 cuando se acciona.