LOS PLÁSTICOS	EJERCICIOS

- ¿Qué es un plástico?

- ¿Cómo están construidos los plásticos?

- ¿Qué otros productos se añaden?

- Los plásticos son buenos aislantes eléctricos, indica otros tres materiales que sean aislantes eléctricos y uno que sea un buen conductor eléctrico.

- Indica otras seis propiedades de los plásticos.

- ¿Cuáles son las materias primas de los plásticos naturales? ¿Y de los sintéticos?

- Indica las diferencias entre un plástico termoestable y uno termoplástico.

- ¿Cuál es la principal propiedad de los plásticos elastómeros? Indica los cuatro tipos que hay.

- Indica los diez tipos de plásticos termoplásticos que existen asociando a cada uno de ellos una de las siguientes propiedades:

- se colorea con facilidad				-

- antiadherente					-

- más resistente que el vidrio				-

- impermeable a componentes gaseosos		-

- resistente al desgaste				-

- transparente pero frágil				-

- gran resistencia química				-

- más duro que el polietileno				-

- resistente a la corrosión				-

- poco resistente pero muy flexible			-

- Indica los cuatro tipos de plásticos termoestables que existen asociando a cada uno de ellos una de las siguientes propiedades:

- Es una resina líquida				-

- Es un buen aislante eléctrico			-

- Resistente a productos químicos			-

- Tiene muy buena adherencia			-

- Completa la siguiente tabla

| ELASTÓMERO | PROPIEDAD | DOS APLICACIONES |
| --- | --- | --- |
|  | Muy buen aislante |  |
| Neopreno |  |  |
|  |  | Neumáticos, suelas |
|  | Inerte químicamente |  |

- Indica el nombre de la fibra textil a la que se hace referencia.

| REFERENCIA | FIBRA TEXTIL |
| --- | --- |
| Conocido comercialmente como lycra |  |
| Absorbe mal el agua |  |
| Se puede usar combinada con algodón o lana |  |
| Fuerte y flexible |  |
| Usada en prendas ajustadas |  |
| Usada en bolsas de viaje |  |
| Se usa para hacer cuerdas |  |

- Indica los cuatro ingredientes de partida para hacer los plásticos

- Completa la siguiente tabla

| PROCESO | TÉCNICA DE FABRICACIÓN | OBJETOS QUE SE FABRICAN |
| --- | --- | --- |
| Se comprime con el contramolde macho y se calienta dando lugar a la reacción de polimerización. |  |  |
| Se succiona el aire situado entre la lámina y el molde para hacer el vacío |  |  |
| El plástico granulado de la tolva pasa al cilindro precalentado obligado por el giro del tornillo sin fin. |  |  |
| El polímero fundido es obligado a salir por una boquilla de múltiples agujeros (como una ducha). |  |  |
| Se obtienen una película muy fina de material plástico con forma de cilindro muy largo. |  |  |
| Se pueden fabricar piezas complejas |  |  |
| Se hace pasar el material en estado pastoso por entre unos cilindros giratorios |  |  |
| Se inyecta aire comprimido para empujar al plástico hacia las paredes del molde. |  |  |
| Consiste en introducir aire en forma de burbujas en el interior del plástico |  |  |